|  | МКПП |
| --- | --- |
| BASIC | - ГУР - Электрические стеклоподъемники 4 шт. - Электропривод зеркал - Аудиоподготовка + 2 динамика - Стальные диски R14 + колпаки - Полноразмерное запасное колесо | - Фронтальные подушки безопасности - Регулируемая рулевая колонка по высоте - Складная спинка заднего сидения 60/40 - Спойлер | 304 999 |
| COMFORT | (в дополнение к BASIC): - Ц.З. c дистанционным управлением - Кондиционер - Увеличенные зеркала с электроприводом | - МР3 магнитола / USB вход + 4 динамика - Рейлинги на крыше - ABS + EBD - Cигнализация - Противотуманные фары - Иммобилайзер | 344 999 |

1.3R 5MT Тип кузова ХЭТЧБЕК РАЗМЕРЫ И ВЕС Общая длина (мм) 3700 Общая ширина (мм) 1578 Общая высота (мм) 1564 Минимальный дорожный просвет (мм) 175 Снаряженная масса (кг) 1040 Объем багажного отсека, л 324-602 Тип двигателя 4–х тактный, 16-клапанный, бензиновый (ACTECO) Рабочий объем (см3) 1297 Топливная система Многоточечный последовательный впрыск Емкость бака (л) 43 Макс. мощность (DIN) кВт (лс) /об.мин 61 / 6000 (83 л.с.) Макс. момент (DIN) Нм (кгсм) /об.мин 114 / (4500) Максимальная скорость, км/ч 156 Коробка передач Пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с косозубым зацеплением. Подвеска передняя McPherson, независимая, 2-х рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Подвеска задняя Задняя подвеска с торсионной балкой и спиральными пружинами Топливо Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 92 Тормоза Передние Вентилируемые дисковые тормоза Задние Барабанные ABS 4-канальная система ABS с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) Шины 175 / 60R14